## Slide 1: تأثير أعماق الحراثة في تقديرالإستهلاك المائي للمحاصيل الحقلية والبستنية
جامعة بغداد – كلية علوم الهندسة الزراعية – قسم المكائن والآلات الزراعية
القاء
أ.د.الاء صالح عاتي أ.م.د.شيماء سامي

## Slide 2: المُقدمة
تُعد الحراثة من العمليات الزراعية الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على خصائص التربة وخصوبتها، بما في ذلك نفاذيتها، قدرتها على الأحتفاظ بالماء، والتوزيع الأمثل للرطوبة.
أعماق الحراثة تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين إنتاجية المحاصيل الحقلية و البستنية من خلال أثرها في أستهلاك النبات المائي.

## Slide 3: أنواع وأعماق الحراثة
الحراثة السطحية: تُستخدم لتكسير القشور السطحية، لا يتجاوز عمقها الـ 10سم،
الحراثة المُتوسطة: تساعد في تحسين تهوية التربة، تصل أعماقها لغاية 20 سم،
الحراثة العميقة: تُستخدم لتحسين اختراق الجذور و تخفيف رص التربة (أنكباسها)، عمقها يمتد من 28 سم وفي مصادر أخرى من 30 سم فأكثر،

## Slide 4: دراسات وتجارب سابقة
أظهرت دراسات عدة أن الحراثة العميقة تساعد في تحسين كفاءة أستخدام المياه وتقليل أستهلاك المياه من قبل المحاصيل الحقلية والبستنية مما يُعزز من أنتاجتة المَحاصيل ويُقلل من التكاليف الزراعية.
بينت التجربة الحقلية أن أستخدام الحراثة المُناسبة قد قلل من أستهلاك المياه بنسبة 15%.

## Slide 5: تأثير أعماق الحراثة على نفاذية التربة
تعمل الحراثة العميقة على تحسين نفاذية التربة من خلال تقليل التراص وتحسين التهوية، مما يساعد على تسرب المياه بسهولة وتقليل الجريان السطحي والأحتفاظ بالرطوبة.
في تجربة حقلية أستخدم بها Kroulík et al, (2007) طريقة القرص المزدوج لدراسة دور مستوى الحراثة على نفاذية المياه قد وجدوا أن نفاذية المياه كانت أسرع في تربة الحراثة التقليدية (20 سم) (1.00 dm³ /min) مُقارنة بتربة الحراثة الضحلة (6 سم) (0.53 dm³ /min). وبمعنى أخر أن الحراثة المتوسطة قد ضاعفت من نفاذية التربة للمياه مقارنة بالحراثة السطحية.

## Slide 6: تأثير أعماق الحراثة على نفاذية التربة
العديد من الدراسات كـ Erbach et al, (1992) و Ferreras et al, (2000) قد بينوا أن نفاذية المياه تكون أكثر وأسرع في الترب المحروثة مقارنة بالترب الغير محروثة.
وثق Alamount and Navabzadeh,(2007) أن معدل نفاذية المياه تزداد بزيادة عمق الحراثة ولهذا كانت قيم النفاذية أكبر في ترب الحراثة العميقة مقارنة بالترب ذات الحراثة السطحية أو الشبه عميقة.

## Slide 7: تأثير الحراثة على المحتوى الرطوبي للتربة
يُساعد أختيار العمق المُناسب للحراثة في تحسين توزيع الرطوبة داخل التربة، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة أستخدام المياه وتحسين إنتاجية المحاصيل.
في تجربة حقلية قام بها Jabro et al, (2010)لدراسة تأثير مستوى الحراثة على محتوى التربة المائي، خرجوا بنتيجة مفادها أن تربة الوحدات التجريبية المحروثة سطحياً (10 سم، حيث كان المحتوى الوزني للمياه 0.133 g g⁻¹) كانت أسرع جفافاً مقارنة بترب الوحدات التجريبية المحروثة لغاية 20 سم حيث كان المحتوى الوزني للمياه 0.135 g g⁻¹.

## Slide 8: تأثير أعماق الحراثة على الأستهلاك المائي
الحراثة العميقة تقلل من تبخر الماء من التربة وتُحسن من أمتصاص الجذور للماء مما يؤدي إلى تقليل الفاقد المائي وزيادة كفاءة استخدام المياه.
أن أختيار العمق الأمثل للحراثة يُساهم في تحسين نمو النباتات وزيادة أنتاجيتها.

## Slide 9: الخلاصة والتوصيات
اختيار عمق الحراثة المناسب يلعب دورًا هامًا في تحسين خصائص التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل.
ان الحراثة العميقة تحسن من احتفاظ التربة بالرطوبة.
الحراثة السطحية اقل كفاءة في حفظ المياه للمحاصيل.
يُوصى بإجراء اختبارات دورية للتربة لتحديد العمق الأمثل للحراثة بناءً على نوع المحصول.
اجراء المزيد من الدراسات لتحديد العلاقة الدقيقة بين عمق الحراثة والاستهلاك المائي في مختلف البيئات الزراعية.
مراعاة التغيرات المناخية عند تحديد عمق الحراثة

## Slide 10
المراجع
Smith, J. (2020). Impact of Tillage Depth on Soil Moisture Retention. Journal of Agricultural Science, 10(4), 123-135.
Kroulík, M., Hůla, J., Šindelář, R. and Illek, F., 2007. Water infiltration into soil related to the soil tillage intensity. Soil Water Res, 2(1), pp.15-24.
Erbach, D. C., J. G. Benjamin, R. M. Cruse, M. A. Elamin, S. Mukhtur, and C. H. Choi. 1992. Soil and corn response to tillage with paraplow. Transactions of the ASAE 35:1347–1354.
Ferreras, L. A., J. L. Costa, F. O. Garcia, and C. Pecorari. 2000. Effect of no-tillage on some physical properties of structural degraded Petrocalcic Paleudoll of southern Pampa of Argentina. Soil and Tillage Research 54:31–39.
Alamouti, M. Y., and M. Navabzadeh. 2007. Investigating of plowing depth effect on some soil physical properties. Pakistan Journal of Biological Sciences 10:4510–4514.
Jabro, J.D., Stevens, W.B., Iversen, W.M. and Evans, R.G., 2010. Tillage depth effects on soil physical properties, sugarbeet yield, and sugarbeet quality. Communications in soil science and plant analysis, 41(7), pp.908-916.
Brown, A., & Green, R. (2019). Water Use Efficiency in Horticultural Crops. Soil and Tillage Research, 112, 45-53.
Lee, T. (2021). Tillage Practices for Optimal Crop Yield. Agricultural Water Management, 140, 89-102.

## Slide 11: شكرا لاصغائكم