## Slide 1: النفايات الخطرة Hazardous waste
م.م نور قاسم جابر
قسم الهندسة الكيميائية الاحيائية

## Slide 2: النفايات الخطرة
النفايات الخطرة هي المخلفات التي تحمل خصائص كيميائية اوفيزيائية تجعلها ضارة بالصحة العامة والبيئة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. إذا لم تتم معالجتها وتخزينها والتخلص منها بشكل آمن، فإنها قد تؤدي إلى تلوث البيئة وتعرض صحة الإنسان للخطر.

## Slide 3: أنواع النفايات الخطرة
المواد الكيميائية السامة (المبيدات الحشرية و المذيبات الصناعية)
المواد المشعة (نفايات ناتجة عن الأنشطة النووية)
النفايات الطبية (الادوية المنتهية الصلاحية و الحقن والابر و المواد البيولوجية مثل الانسجة البشرية والدم)
النفايات القابلة للاشتعال (المذيبات العضوية و المواد البلاستيكية وزيوت والشحوم والمواد الورقية)

## Slide 4: خطوات التخلص من النفايات الخطرة
لتخلص من المواد الخطرة يتطلب إجراءات دقيقة لضمان حماية الناس والبيئة. لا يمكن رميها في القمامة العادية أو تصريفها في الصرف الصحي. إليك الخطوات الأساسية للتخلص الآمن منها:
التعرف على نوع المادة
راجع بطاقة بيانات السلامة (SDS) للمادة، ستجد فيها معلومات عن خصائصها وطريقة التخلص منها.
• صنّف المادة (سامة، قابلة للاشتعال، كاوية، مشعة… إلخ).

## Slide 5: خطوات التخلص من النفايات الخطرة
استخدام حاويات مخصصة
• يجب وضع المواد في حاويات مقاومة للتسرب ومُعلّمة بوضوح.
• استخدم ملصقات التحذير المناسبة.
عدم خلط المواد
• لا تخلط المواد الخطرة مع بعضها، فقد تنتج تفاعلات خطيرة.
• كل نوع من المواد يجب أن يُخزن ويُتخلص منه بشكل مستقل.

## Slide 6: خطوات التخلص من النفايات الخطرة
تسليمها لجهة مختصة
في أغلب الدول، توجد شركات مرخصة للتعامل مع النفايات الخطرة.
بعض الجهات الحكومية أو البيئية تُنظم أيامًا لتجميع النفايات الخطرة المنزلية.

## Slide 7: طرق التخلص من النفايات الخطرة
الطمر(دفن النفايات)
الحرق في أفران خاصة
المعالجة الكيميائية أو الفيزيائية
رمي النفايات في المحيطات و البحار

## Slide 8: الطمر
الطمر هو دفن النفايات الخطرة في مواقع مُعدة خصيصًا تُعرف بـ مدافن النفايات الخطرة، وتُصمم لمنع تسرّب هذه المواد إلى التربة أو المياه الجوفية.
اختيار موقع مناسب بعيد عن المياه الجوفية والمناطق السكنية وفي تربة غير منفذة أو فوق طبقات طينية لتقليل تسرب الملوثات
تبطين الحفرة بعدة طبقات عازلة طبقة من الطين السميك. طبقة بلاستيكية مقاومة للتسرب (غشاء (HDPE
طبقة من الحصى لتصريف السوائل

## Slide 9: الطمر
4. إضافة طبقات تغطية: تُغطى النفايات بطبقات من التربة والطين ويُضاف غشاء عازل مرة أخرى في الأعلى توضع طبقة تربة نهائية لتثبيت الغطاء
• يُركّب نظام لرصد أي تسرب (مثل أجهزة كشف التسرب).
• تصريف العصارة (السوائل الناتجة) يتم عبر أنابيب مخصصة لمعالجتها لاحقًا.
6. المراقبة بعد الطمر:
• تتم مراقبة الموقع لسنوات بعد إغلاقه.
• يُراقَب تسرب الغازات والمياه الجوفية بشكل دوري.

## Slide 10: الحرق
توضع النفايات في فرن خاص يُعرف بـ فرن الحرق الكامل.
درجة الحرارة تصل إلى 850 – 1200 درجة مئوية (حسب نوع النفايات).
يتم احتراق المادة بالكامل، وتحويلها إلى:
رماد (يُجمّع ويُطمر بطريقة آمنة)
غازات (تمر عبر نظام تنقية)
بخار ماء (قد يُستخدم في توليد الطاقة)

## Slide 11: المعالجة الكيميائية
تستخدم هذه الطريقة مواد كيميائية تغير التركيب الكيميائي للنفايات الخطرة و تحويلها إلى مركبات أقل سمية أو غير ضارة . قد تشمل العمليات الكيميائية:
التحلل الكيميائي: تكسير المركبات الخطرة إلى مكونات أقل سمية باستخدام مواد كيميائية محددة.
المعادلة Neutralization) ) تفاعل الأحماض مع القواعد لتكوين مياه وأملاح غير ضارة.
الأكسدة والاختزال: تفاعلات تُستخدم لتحويل المواد السامة إلى أشكال أقل خطورة.
تهدف هذه العمليات إلى تقليل قابلية الذوبان في المياه أو تعديل الحموضة أو القلوية للنفايات، مما يسهم في تقليل تأثيرها البيئي.

## Slide 12: المعالجة الفيزيائية
ركز هذه الطريقة على استخدام تقنيات ميكانيكية و حرارية لتغيير الخصائص الفيزيائية للنفايات لتقليل حجمها أو فصل المكونات الضارة. من أبرز التقنيات المستخدمة:
الطحن والتجفيف: تقليل حجم النفايات الصلبة وتجفيفها لتسهيل التعامل معها.
التحليل الحراري (Thermal Treatment) استخدام درجات حرارة عالية لتحويل النفايات إلى مواد أقل سمية أو لتحويلها إلى طاقة.
الفصل والتصفية: فصل المكونات الضارة عن المواد غير الضارة باستخدام تقنيات مثل الترشيح أو التصفية.
تُساعد هذه العمليات في تقليل حجم النفايات الخطرة وتسهيل عمليات النقل والتخزين والتخلص النهائي منها.

## Slide 13: البحار والمحيطات
تتضمن هذه الطريقة التخلص من النفايات الخطرة عن طريق إلقائها في المحيطات والبحار. ومع ذلك، تُعتبر هذه الطريقة غير مستدامة وتسبب تلوثًا بيئيًا خطيرًا، لذا فهي محظورة في العديد من البلدان.

## Slide 14: شكرا